## Slide 1: SAE J1979 _ 2006 edition
報告學生 : 羅俊奕
報告範圍 : 6.5~6.8

## Slide 2: 九種診斷測試模式
模式 | 功能
1 | 請求當前動力系統診斷數據
2 | 請求動力系統凍結幀數據
3 | 請求排放相關的診斷故障碼
4 | 清除重置排放相關的診斷信息
5 | 請求含氧感知器監控測試結果
6 | 請求診斷測試結果給特定的監控系統
7 | 請求當前或最後行駛發現的排放相關的診斷故障碼
8 | 請求控制車載系統，測試或部份元件
9 | 請求車輛資訊

## Slide 3: 6.5 Service $05 — Request oxygen sensor monitoring test results

## Slide 4: Sevice $05 指令介紹
當對OBD下0500 => 就是詢問支援TID01~20 哪幾個

## Slide 5: Test ID查詢值的定義

## Slide 6
6.5 Service $05 — Request oxygen sensor monitoring test results

## Slide 7: Oxygen sensor location

## Slide 8: Service $06

## Slide 9: Service $06 指令與回覆
Test ID 同 $05 那些，然而CAN BUS之所以能夠使用 $06 取代$05，是因為他添加了更多功能。

## Slide 10: Parameter definition
Component ID 是由製造商所指定的，而同個Test ID 請求另外每個 Component 會得到的不同的值。
Test Limit Type 是說如果是 1 就是測試最小值，但如果測出來的值，低於它所規定的最小值，則測試失敗，然而 0 則反之，指最大值也不能超過所規定的最大值。

## Slide 11: Parameter definition (cont.)

## Slide 12: Service $06 example

## Slide 13: Service $06 example (cont.)

## Slide 14: Service $07
功用等同於 $03 一樣是查詢故障碼所使用。
由於有些故障，會在開車行進間誤判，而導致未決的情形，例如可能引擎故障燈一直閃爍等原因，會在車子熄火之後，輸入07 來判斷是否有問題。

## Slide 15: Service $08
此服務通常是用來給予其他系統能夠使用自我診斷系統， 因為此服務的目的是使外部測試設備能夠控制車載系統。

## Slide 16: 在Service $08 指令08 01指的是油氣蒸發洩漏 (其他指令都被ISO SAE保留使用)