## Slide 1: Freezframe and ECU
副標題

## Slide 2: Service 02 freeze frame data
使用 02 02 可以得到故障碼等同使用03
而車廠可設定在產生故障碼時把當前的車輛狀況凍結起來，連同故障碼一起記錄
所以增加 FreezeFrameCommand 可以從 TroubleCodeCommand 把CMD改成 “02 02”
“02 02”

## Slide 3: ECU 位置
協議類型 | Header (3Byte, 11bit, 29bit) |  |  | 
 | Type | Address | ECU | DATA
ISO 9141-2 | 48 | 6B | ECU Address | Max 7Byte
ISO 14230-4 | 10XXXXXX(2) | F2 | ECU Address | Max 7Byte
SAE J1850 | 41 | 6B | ECU Address | Max 7Byte
ISO 15765-4 | CAN Identifier (11bit or 29bit) |  |  | Max 8 Byte

## Slide 4: 解決辦法
在ObdCommand 類別增加一個protected boolean isEnableGetHeader = false;
ObdCommand 增加 getIsEnableHeader() 取得是否開起標頭方法
以及在HeadersOffCommand類別裡面在建構子處加上setHeaderOff()方法
增加HeadersOnCommand類別裡面在建構子處加上setHeaderOn()方法
增加checkProtocol()方法:
  使用SelectProtocolCommand裡 getName()方法取得當前Protocol
  如果是 ISO 9141-2 或 SAE J1850 或 ISO 14230-4 則設定 dataIndex +6
  如果是 ISO 15765 則res先補一個0，dataIndex +3
  如果是 AUTO 則 dataIndex = 0
performCalculations()需要改成在Buf前加上dataIndex

## Slide 5: 流程
傳送資料
sendCommand
(OutputStream)
接收資料
readResult
(InputStream)
接收原始資料
readRawData
(InputStream)
處理資料
fillBuffer()
檢查錯誤
checkError()
計算(抽象類別)
performCulations()
開頭新增
檢查協議
checkProtocol()

## Slide 6
Example1(SpeedCommand):
Example2(RPMCommand):
protected void performCalculations() {
// Ignore first two bytes [hh hh] of the response.
metricSpeed = buffer.get(dataIndex + 2);
}
protected void performCalculations() {
// ignore first two bytes [41 0C] of the response((A*256)+B)/4
rpm = (buffer.get(dataIndex + 2) * 256 + buffer.get(dataIndex +3)) / 4;
}
protected void checkProtocol() {
new SelectProtocolCommand(ObdProtocols.valuesOf(protocol))
Switch case : 根據協議設定DataIndex
}